## Slide 1: BÁO CÁO LUẬN VĂN
ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA HOẠT ĐỘNG
THỂ CHẤT VÀ NÃO NGƯỜI THÔNG QUA
TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO EEG
GVHD: PGS.TS NGUYỄN THANH HẢI
HVTH: NGUYỄN TRỌNG THƯ
MSHV: 1880712

## Slide 2: NỘI DUNG BÁO CÁO
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
III. KẾT QUẢ
IV. KẾT LUẬN
V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Slide 3: I. ĐẶT VẤN ĐỀ
EEG là một loại tín hiệu thu được chứa các thông tin về hoạt động của não. Phân tích tín hiệu EEG đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về não và cung cấp thông tin về các hoạt động nhận thức. Các kỹ thuật phân loại tín hiệu EEG có thể giúp phân loại các tín hiệu EEG khác nhau để hỗ trợ và chẩn đoán hồ sơ sức khỏe [1].
Các phương pháp phân loại tín hiệu EEG sử dụng mạng nơ-ron tích chập đem đến tính chính xác cao, tiêu biểu gồm có các mô hình của Jianhua Wang (2019), Liangjie Wei (2019), Rajedra Acharya (2017) [2][3][4].

## Slide 4: I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đề tài “đánh giá mối quan hệ giữa hoạt động thể chất và não người thông qua tín hiệu điện não EEG” được học viên tiến hành nghiên cứu cũng nhằm mục đích giúp tìm hiểu và lựa chọn giải pháp, thuật toán mang lại kết quả tốt nhất cho vấn đề phân biệt các tín hiệu EEG. Và đặc biệt đi sâu vào mạng nơ-ron tích chập (CNNs).

## Slide 5
MỤC TIÊU
Luận văn xây dựng một hệ thống thực hiện việc phân loại tín hiệu EEG sử dụng phương pháp mạng nơ-ron tích chập CNN. Trong hệ thống này, tập dữ liệu gồm 140 tín hiệu được thu bởi 20 đối tượng là các sinh viên, sử dụng kit emotiv được trang bị tại phòng thí nghiệm của bộ môn Điện Tử Y Sinh, trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu quả đánh giá qua tập dữ liệu kiểm tra đạt mục tiêu nhận diện trên 90%.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

## Slide 6
NHIỆM VỤ
Thu thập dữ liệu: bằng kit Emotiv epoc+.
Tiền xử lý: các tín hiệu sau khi thu sẽ được tiền xử lý sau khi qua bộ lọc.
Huấn luyện: thiết lập cấu hình phù hợp cho huấn luyện và nhận dạng.
Kết quả: Hệ thống sẽ so sánh, đánh giá kết quả.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

## Slide 7
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT PHÂN LOẠI TÍN HIỆU

## Slide 8
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP THU TÍN HIỆU
Emotive Epoc+ hỗ trợ đo 14 kênh: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4.
Tốc độ lấy mẫu 128 mẫu/giây.

## Slide 9
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
GIAO THỨC THU TÍN HIỆU

## Slide 10
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Tín hiệu thu được tại các điện cực AF3, F7, AF4, F8 của các thí nghiệm
Nháy mắt trái
Nháy mắt phải

## Slide 11
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU VỚI BỘ LỌC SAVITZKY-GOLAY
Bộ lọc có thể được sử dụng để triệt tiêu các tín hiệu nhiễu có tần số cao và các tần số thấp (dựa trên biến thiên của tín hiệu) dựa trên các sai khác về tần số và biên độ

## Slide 12
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU VỚI BỘ LỌC SAVITZKY-GOLAY
Các thông số của bộ lọc được thay đổi như sau:
Bậc bộ lọc là 2 và kích thước bộ lọc lần lượt là 7, 9 và 11
Bộ lọc có bậc bằng 3 và kích thước bộ lọc bằng 7, 9 và 11
Bộ lọc có bậc bằng 4 thì kích thước bộ lọc bằng 7, 9 và 11
Bộ lọc có bậc bằng 5 thì kích thước bộ lọc bằng 7, 9 và 11

## Slide 13
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU VỚI BỘ LỌC SAVITZKY-GOLAY
Trong đó bộ lọc bậc 4 và 5 với kích thước bộ lọc 9 và 11 có khả năng lọc được các đỉnh có biên độ bất thường là tốt nhất và không có sự sai khác đáng kể so với nhau
Bộ lọc bậc 4
Bộ lọc bậc 5

## Slide 14
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU VỚI BỘ LỌC SAVITZKY-GOLAY
Các thông số của bộ lọc Savitzky Golay được hiệu chỉnh thành các bộ lọc khác nhau để so sánh, đánh giá tính hiệu quả của mô hình CNN sau này:
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 2 và kích thước cửa số bằng 11.
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 3 và kích thước cửa số bằng 7.
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 3 và kích thước cửa số bằng 11.
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 4 và kích thước cửa số bằng 7.
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 4 và kích thước cửa số bằng 11.
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 5 và kích thước cửa số bằng 7.
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 5 và kích thước cửa số bằng 11.

## Slide 15
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
MẠNG NƠ RON TÍCH CHẬP (CNN)

## Slide 16
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CÁC LỚP CỦA MẠNG CNN ĐƯỢC SỬ DỤNG
Convolution layer: Lớp tích chập
Pooling layer (Sub Sampling layer): lớp Pooling
Fully Connected Layer: lớp kết nối đầy đủ
Notes: Lớp tích chập: thực hiện phép tính chập của tín hiệu và kernel với dạng ma trận 1 * x trong đó x là kích thước của kernel

## Slide 17
1*1 | 2*1 | 3*1 | 4 | 5 | 6 | 7
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
LỚP TÍCH CHẬP
6 |  |  |  | 
Tín hiệu ngõ vào
Lớp feature sau khi được chập

## Slide 18
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
LỚP MAX POOLING
Max-pooling được sử dụng để chọn ra các giá trị lớn nhất của cửa sổ nhưng vẫn giữ được các đặc trưng quang trọng của chúng và giúp làm giảm số lượng nơ-ron ngõ ra

## Slide 19
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
LỚP KẾT NỐI ĐẦY ĐỦ
Là một vector bao gồm dữ liệu đại diện cho khuôn mặt cần nhận diện.
Lớp sử dụng hàm softmax dựa vào các vector đầu vào đặc trưng đã được tính toán từ các lớp trước đó. Từ đó dự đoán tín hiệu EEG đầu vào thuộc lớp nào.

## Slide 20
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Layers | Type | Numbers of neurons (Output Layer) | Kernel size for each output feature map | Stride
Input | Data Input | 7400 x 98 | - | -
conv0-1 | Convolutional | 60 x 4 | 4 | 1
pool1-2 | Max-pooling | 2 x 2 | 2 | 2
conv 2-3 | Convolutional | 50 x 4 | 4 | 1
pool 3-4 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 4-5 | Convolutional | 4 x 10 | 10 | 1
pool 5-6 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 6-7 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 7-8 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 8-9 | Convolutional | 4 x 15 | 15 | 1
pool 9-10 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
fc10-11 | Fully-connected | 50 | - | -
fc11-12 | Fully-connected | 20 | - | -
fc12-13 | Fully-connected | 2 | - | -
sm | softmax | - | - | -
Output | Classoutput | - | - | -
Cấu hình gốc (cấu hình số 1)

## Slide 21
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Layers | Type | Numbers of neurons (Output Layer) | Kernel size for each output feature map | Stride
Input | Data Input | 7400 x 98 | - | -
conv0-1 | Convolutional | 60 x 4 | 4 | 1
pool1-2 | Max-pooling | 2 x 2 | 2 | 2
conv 2-3 | Convolutional | 50 x 4 | 4 | 1
pool 3-4 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 4-5 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 5-6 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 6-7 | Convolutional | 4 x 10 | 10 | 1
pool 7-8 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 8-9 | Convolutional | 4 x 15 | 15 | 1
pool 9-10 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
fc10-11 | Fully-connected | 50 | - | -
fc11-12 | Fully-connected | 20 | - | -
fc12-13 | Fully-connected | 2 | - | -
sm | softmax | - | - | -
output | Classoutput | - | - | -
Cấu hình gốc (cấu hình số 2) tăng kernel size từ 4 x 10 lên 40 x 10

## Slide 22
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Layers | Type | Numbers of neurons (Output Layer) | Kernel size for each output feature map | Stride
Input | Data Input | 7400 x 98 | - | -
conv0-1 | Convolutional | 60 x 4 | 4 | 1
pool1-2 | Max-pooling | 2 x 2 | 2 | 2
conv 2-3 | Convolutional | 50 x 4 | 4 | 1
pool 3-4 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 4-5 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 5-6 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 6-7 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 7-8 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 8-9 | Convolutional | 4 x 15 | 15 | 1
pool 9-10 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
fc10-11 | Fully-connected | 50 | - | -
fc11-12 | Fully-connected | 20 | - | -
fc12-13 | Fully-connected | 2 | - | -
sm | softmax | - | - | -
Output | Classoutput | - | - | -
Cấu hình gốc (cấu hình số 3) tăng kernel size từ 4 x 10 lên 40 x 10

## Slide 23
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Layers | Type | Numbers of neurons (Output Layer) | Kernel size for each output feature map | Stride
Input | Data Input | 7400 x 98 | - | -
conv0-1 | Convolutional | 70 x 4 | 4 | 1
pool1-2 | Max-pooling | 2 x 2 | 2 | 2
conv 2-3 | Convolutional | 60 x 4 | 4 | 1
pool 3-4 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 4-5 | Convolutional | 50 x 10 | 10 | 1
pool 5-6 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 6-7 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 7-8 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 8-9 | Convolutional | 40 x 15 | 15 | 1
pool 9-10 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
fc10-11 | Fully-connected | 50 | - | -
fc11-12 | Fully-connected | 20 | - | -
fc12-13 | Fully-connected | 2 | - | -
sm | softmax | - | - | -
output | Classoutput | - | - | -
Cấu hình gốc (cấu hình số 5) tăng kernel size của lớp tích chập thứ 5 (conv8-9) lên thành 40 x 15

## Slide 24
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Các cấu hình CNN khác được xây dựng và huấn luyện:
 | Cấu hình số 1 | Cấu hình số 2 | Cấu hình số 3 | Cấu hình số 4 | Cấu hình số 5
Tín hiệu gốc | 80.47% | 83.3% | 82.8% | 78.5% | 80.9%
Tín hiệu loại 1 | 80.9% | 82.5% | 81.3% | 82.9% | 81.2%
Tín hiệu loại 2 | 85.3% | 83.3% | 80.47% | 80.9% | 80.0%
Tín hiệu loại 3 | 84.8% | 85.7% | 83.9% | 82.9% | 85.7%
Tín hiệu loại 4 | 82.8% | 86.7% | 86% | 83.8% | 81.5%
Tín hiệu loại 5 | 82.3% | 85.7% | 84.3% | 88.6% | 86.2%
Tín hiệu loại 6 | 87.9% | 88.9% | 86.4% | 91.5% | 85.5%
Tín hiệu loại 7 | 87.6% | 87.6% | 91.83% | 87.3% | 88.6%
Tín hiệu loại 8 | 89.0% | 89.2% | 87.1% | 88.6% | 86.6%

## Slide 25
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA TÍNH HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH
Bộ dữ liệu được chia làm 70% cho huấn luyện và 30% cho kiểm tra trên 100 epochs
Training (70%) | Testing (30%)

## Slide 26
 | Cấu hình số 1 | Cấu hình số 2 | Cấu hình số 3 | Cấu hình số 4 | Cấu hình số 5
Tín hiệu gốc | 80.47% | 83.3% | 82.8% | 78.5% | 80.9%
Tín hiệu loại 1 | 80.9% | 82.5% | 81.3% | 82.9% | 81.2%
Tín hiệu loại 2 | 85.3% | 83.3% | 80.47% | 80.9% | 80.0%
Tín hiệu loại 3 | 84.8% | 85.7% | 83.9% | 82.9% | 85.7%
Tín hiệu loại 4 | 82.8% | 86.7% | 86% | 83.8% | 81.5%
Tín hiệu loại 5 | 82.3% | 85.7% | 84.3% | 88.6% | 86.2%
Tín hiệu loại 6 | 87.9% | 88.9% | 86.4% | 91.5% | 85.5%
Tín hiệu loại 7 | 87.6% | 87.6% | 91.83% | 87.3% | 88.6%
Tín hiệu loại 8 | 89.0% | 89.2% | 87.1% | 88.6% | 86.6%

## Slide 28: TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Paul L. Nunez, Ramesh Srinivasan, "Electric Fields of the Brain: The Neurophysis of EEG," Proceeding IEEE, vol. 2, pp. 7-8, 2006
[2] Jianhua Wang, Gaojie yu, Liu Zhong, Weihai Chen, Yu Sun, "Classification of EEG signal using convolution neural network," 14th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), pp. 2-7, 2019.
[3] U. Rajendra Acharya, Shu Lih Oh, Yuki Hagiwara, Jen Hong Tan, Hojjat Adeli, "Deep convolutional neural network for the automated detection and diagnosis of seizure using EEG signal," Computers in Biology and Medicine, pp. 3-9, 2017.
[4] Liangjie Wei, Rong Zhou, Li-Ming Zhao and Bao-Liang Lu, "Multimodal Emotion Recognition from Eye Image, Eye Movement and EEG Using Deep Neural Networks," 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, p. 6, 2019.