## Slide 1: BÁO CÁO LUẬN VĂN
ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA HOẠT ĐỘNG
THỂ CHẤT VÀ NÃO NGƯỜI THÔNG QUA
TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO EEG
GVHD: PGS.TS NGUYỄN THANH HẢI
HVTH: NGUYỄN TRỌNG THƯ
MSHV: 1880712

## Slide 2: NỘI DUNG BÁO CÁO
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
III. KẾT QUẢ
IV. KẾT LUẬN
V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Slide 3: I. ĐẶT VẤN ĐỀ
EEG là một loại tín hiệu thu được chứa các thông tin về hoạt động của não. Phân tích tín hiệu EEG đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về não và cung cấp thông tin về các hoạt động nhận thức. Các kỹ thuật phân loại tín hiệu EEG có thể giúp phân loại các tín hiệu EEG khác nhau để hỗ trợ và chẩn đoán hồ sơ sức khỏe [1].
Các phương pháp phân loại tín hiệu EEG sử dụng mạng nơ-ron tích chập đem đến tính chính xác cao, tiêu biểu gồm có các mô hình của Jianhua Wang (2019), Liangjie Wei (2019), Rajedra Acharya (2017) [2][3][4].

## Slide 4: I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đề tài “đánh giá mối quan hệ giữa hoạt động thể chất và não người thông qua tín hiệu điện não EEG” được học viên tiến hành nghiên cứu cũng nhằm mục đích giúp tìm hiểu và lựa chọn giải pháp, thuật toán mang lại kết quả tốt nhất cho vấn đề phân biệt các tín hiệu EEG. Và đặc biệt đi sâu vào mạng nơ-ron tích chập (CNNs).

## Slide 5
MỤC TIÊU
Luận văn xây dựng một hệ thống thực hiện việc phân loại tín hiệu EEG sử dụng phương pháp mạng nơ-ron tích chập CNN. Trong hệ thống này, tập dữ liệu gồm 140 tín hiệu được thu bởi 20 đối tượng là các sinh viên, sử dụng kit emotiv được trang bị tại phòng thí nghiệm của bộ môn Điện Tử Y Sinh, trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu quả đánh giá qua tập dữ liệu kiểm tra đạt mục tiêu nhận diện trên 90%.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

## Slide 6
NHIỆM VỤ
Thu thập dữ liệu: bằng kit Emotiv epoc+.
Tiền xử lý: các tín hiệu sau khi thu sẽ được tiền xử lý sau khi qua bộ lọc.
Huấn luyện: thiết lập cấu hình phù hợp cho huấn luyện và nhận dạng.
Kết quả: Hệ thống sẽ so sánh, đánh giá kết quả.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

## Slide 7
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT PHÂN LOẠI TÍN HIỆU

## Slide 8
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP THU TÍN HIỆU
Emotive Epoc+ hỗ trợ đo 14 kênh: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4.
Tốc độ lấy mẫu 128 mẫu/giây.

## Slide 9
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
GIAO THỨC THU TÍN HIỆU

## Slide 10
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Tín hiệu thu được tại các điện cực AF3, F7, AF4, F8 của các thí nghiệm
Nháy mắt trái
Nháy mắt phải

## Slide 11
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU VỚI BỘ LỌC SAVITZKY-GOLAY
Bộ lọc có thể được sử dụng để triệt tiêu các tín hiệu nhiễu có tần số cao và các tần số thấp (dựa trên biến thiên của tín hiệu) dựa trên các sai khác về tần số và biên độ

## Slide 12
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU VỚI BỘ LỌC SAVITZKY-GOLAY
Các thông số của bộ lọc được thay đổi như sau:
Bậc bộ lọc là 2 và kích thước bộ lọc lần lượt là 7 và 11
Bộ lọc có bậc bằng 3 và kích thước bộ lọc bằng 7 và 11
Bộ lọc có bậc bằng 4 thì kích thước bộ lọc bằng 7 và 11
Bộ lọc có bậc bằng 5 thì kích thước bộ lọc bằng 7 và 11

## Slide 13
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU VỚI BỘ LỌC SAVITZKY-GOLAY
Trong đó bộ lọc bậc 3 và 4 với kích thước bộ lọc 7 và 9 có khả năng lọc được các đỉnh có biên độ bất thường là tốt nhất và không có sự sai khác đáng kể so với nhau
Bộ lọc bậc 3
Bộ lọc bậc 4

## Slide 14
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TIỀN XỬ LÝ TÍN HIỆU VỚI BỘ LỌC SAVITZKY-GOLAY
Các thông số của bộ lọc Savitzky Golay được hiệu chỉnh thành các bộ lọc khác nhau để so sánh, đánh giá tính hiệu quả của mô hình CNN sau này:
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 2 và kích thước cửa số bằng 7 (bộ lọc số 1)
Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 2 và kích thước cửa số bằng 11 (bộ lọc số 2)
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 3 và kích thước cửa số bằng 7 (bộ lọc số 3)
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 3 và kích thước cửa số bằng 11 (bộ lọc số 4)
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 4 và kích thước cửa số bằng 7 (bộ lọc số 5)
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 4 và kích thước cửa số bằng 11 (bộ lọc số 6)
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 5 và kích thước cửa số bằng 7 (bộ lọc số 7)
• Bộ lọc Savitzky có bậc bằng 5 và kích thước cửa số bằng 11 (bộ lọc số 8)

## Slide 15
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
MẠNG NƠ RON TÍCH CHẬP (CNN)

## Slide 16
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CÁC LỚP CỦA MẠNG CNN ĐƯỢC SỬ DỤNG
Convolution layer: Lớp tích chập
Pooling layer (Sub Sampling layer): lớp Pooling
Fully Connected Layer: lớp kết nối đầy đủ
Notes: Lớp tích chập: thực hiện phép tính chập của tín hiệu và kernel với dạng ma trận 1 * x trong đó x là kích thước của kernel

## Slide 17
1*1 | 2*1 | 3*1 | 4 | 5 | 6 | 7
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
LỚP TÍCH CHẬP
6 |  |  |  | 
Tín hiệu ngõ vào
Lớp feature sau khi được chập

## Slide 18
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
LỚP MAX POOLING
Max-pooling được sử dụng để chọn ra các giá trị lớn nhất của cửa sổ nhưng vẫn giữ được các đặc trưng quang trọng của chúng và giúp làm giảm số lượng nơ-ron ngõ ra

## Slide 19
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
LỚP KẾT NỐI ĐẦY ĐỦ
Là một vector bao gồm dữ liệu đại diện cho tín hiệu EEG cần nhận diện.

## Slide 20
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Layers | Type | Numbers of neurons (Output Layer) | Kernel size for each output feature map | Stride
Input | Data Input | 7400 x 98 | - | -
conv0-1 | Convolutional | 60 x 4 | 4 | 1
pool1-2 | Max-pooling | 2 x 2 | 2 | 2
conv 2-3 | Convolutional | 50 x 4 | 4 | 1
pool 3-4 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 4-5 | Convolutional | 4 x 10 | 10 | 1
pool 5-6 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 6-7 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 7-8 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 8-9 | Convolutional | 4 x 15 | 15 | 1
pool 9-10 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
fc10-11 | Fully-connected | 50 | - | -
fc11-12 | Fully-connected | 20 | - | -
fc12-13 | Fully-connected | 2 | - | -
sm | softmax | - | - | -
Output | Classoutput | - | - | -
Cấu hình gốc (cấu hình số 1)

## Slide 21
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Layers | Type | Numbers of neurons (Output Layer) | Kernel size for each output feature map | Stride
Input | Data Input | 7400 x 98 | - | -
conv0-1 | Convolutional | 60 x 4 | 4 | 1
pool1-2 | Max-pooling | 2 x 2 | 2 | 2
conv 2-3 | Convolutional | 50 x 4 | 4 | 1
pool 3-4 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 4-5 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 5-6 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 6-7 | Convolutional | 4 x 10 | 10 | 1
pool 7-8 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 8-9 | Convolutional | 4 x 15 | 15 | 1
pool 9-10 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
fc10-11 | Fully-connected | 50 | - | -
fc11-12 | Fully-connected | 20 | - | -
fc12-13 | Fully-connected | 2 | - | -
sm | softmax | - | - | -
output | Classoutput | - | - | -
Cấu hình gốc (cấu hình số 2) tăng kernel size từ 4 x 10 lên 40 x 10

## Slide 22
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Layers | Type | Numbers of neurons (Output Layer) | Kernel size for each output feature map | Stride
Input | Data Input | 7400 x 98 | - | -
conv0-1 | Convolutional | 60 x 4 | 4 | 1
pool1-2 | Max-pooling | 2 x 2 | 2 | 2
conv 2-3 | Convolutional | 50 x 4 | 4 | 1
pool 3-4 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 4-5 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 5-6 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 6-7 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 7-8 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 8-9 | Convolutional | 4 x 15 | 15 | 1
pool 9-10 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
fc10-11 | Fully-connected | 50 | - | -
fc11-12 | Fully-connected | 20 | - | -
fc12-13 | Fully-connected | 2 | - | -
sm | softmax | - | - | -
Output | Classoutput | - | - | -
Cấu hình gốc (cấu hình số 3) tăng kernel size từ 4 x 10 lên 40 x 10

## Slide 23
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Layers | Type | Numbers of neurons (Output Layer) | Kernel size for each output feature map | Stride
Input | Data Input | 7400 x 98 | - | -
conv0-1 | Convolutional | 70 x 4 | 4 | 1
pool1-2 | Max-pooling | 2 x 2 | 2 | 2
conv 2-3 | Convolutional | 60 x 4 | 4 | 1
pool 3-4 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 4-5 | Convolutional | 50 x 10 | 10 | 1
pool 5-6 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 6-7 | Convolutional | 40 x 10 | 10 | 1
pool 7-8 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 8-9 | Convolutional | 40 x 15 | 15 | 1
pool 9-10 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
fc10-11 | Fully-connected | 50 | - | -
fc11-12 | Fully-connected | 20 | - | -
fc12-13 | Fully-connected | 2 | - | -
sm | softmax | - | - | -
output | Classoutput | - | - | -
Cấu hình gốc (cấu hình số 4) tăng kernel size của lớp tích chập thứ 5 (conv8-9) lên thành 40 x 15.

## Slide 24
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
XÂY DỰNG MẠNG CNN
Layers | Type | Numbers of neurons (Output Layer) | Kernel size for each output feature map | Stride
Input | Data Input | 7400 x 98 | - | -
conv0-1 | Convolutional | 80 x 4 | 4 | 1
pool1-2 | Max-pooling | 2 x 2 | 2 | 2
conv 2-3 | Convolutional | 70 x 4 | 4 | 1
pool 3-4 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 4-5 | Convolutional | 60 x 10 | 10 | 1
pool 5-6 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 6-7 | Convolutional | 50 x 10 | 10 | 1
pool 7-8 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
conv 8-9 | Convolutional | 50 x 15 | 15 | 1
pool 9-10 | Max-pooling | 2 x 1 | 2 | 2
fc10-11 | Fully-connected | 50 | - | -
fc11-12 | Fully-connected | 20 | - | -
fc12-13 | Fully-connected | 2 | - | -
sm | softmax | - | - | -
output | Classoutput | - | - | -
Cấu hình gốc (cấu hình số 5) tăng kernel size của lớp tích chập thứ của các lớp 0-1, 2-3, 4-5, 6-7,8-9

## Slide 25
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA TÍNH HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH
Bộ dữ liệu được chia làm 70% cho huấn luyện và 30% cho kiểm tra trên 100 epochs
Training (70%) | Testing (30%)
Tập training chiếm 70% = 98 mẫu
Tập test chiếm 30% = 42 mẫu

## Slide 26
III. KẾT QUẢ
TRAINING

## Slide 27
III. KẾT QUẢ
KẾT QUẢ NHẬN DIỆN
Tỉ lệ phân loại chính xác trung bình của các cấu hình và các loại tín hiệu
 | Cấu hình số 1 | Cấu hình số 2 | Cấu hình số 3 | Cấu hình số 4 | Cấu hình số 5
Tín hiệu gốc | 80.47% | 83.3% | 82.8% | 78.5% | 80.9%
Tín hiệu của bộ lọc số 1 | 80.9% | 82.5% | 81.3% | 82.9% | 81.2%
Tín hiệu của bộ lọc số 2 | 85.3% | 83.3% | 80.47% | 80.9% | 80.0%
Tín hiệu của bộ lọc số 3 | 84.8% | 85.7% | 83.9% | 82.9% | 85.7%
Tín hiệu của bộ lọc số 4 | 82.8% | 86.7% | 86% | 83.8% | 81.5%
Tín hiệu của bộ lọc số 5 | 82.3% | 85.7% | 84.3% | 88.6% | 86.2%
Tín hiệu của bộ lọc số 6 | 87.9% | 88.9% | 86.4% | 91.5% | 85.5%
Tín hiệu của bộ lọc số 7 | 87.6% | 87.6% | 91.83% | 87.3% | 88.6%
Tín hiệu của bộ lọc số 8 | 89.0% | 89.2% | 87.1% | 88.6% | 86.6%

## Slide 28
III. KẾT QUẢ
KẾT QUẢ NHẬN DIỆN
Tỉ lệ nhận diện chính xác trung bình cao nhất đạt được cao nhất với cấu hình số 3 và tín hiệu được lọc bằng bộ lọc số 7 là 91.83% qua 100 epoch.
Ma trận nhầm lẫn trong 1 lần chạy của cấu hình số 3 và tín hiệu được lọc bằng bộ lọc số 7

## Slide 29
IV. KẾT LUẬN
Luận văn đã xây dựng hệ thống nhận diện các hoạt động của cơ thể thông qua các thí nghiệm nháy mắt trái, phải dùng mạng CNN.
Với tập dữ liệu đầu vào gồm 140 tín hiệu được thu từ 20 đối tượng thí nghiệm,
Tín hiệu thu được được lọc bằng bộ lọc Savizky-Golay. Đạt được độ chính xác trung bình cao nhất là 91.83% đáp ứng được mục tiêu ban đầu của luận văn.

## Slide 30
V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Hướng phát triển của đề tài là phát triển tập dữ liệu và phát triển thành hệ thống nhận diện các hành động của cơ thể bằng thời gian thực.

## Slide 31: TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Paul L. Nunez, Ramesh Srinivasan, "Electric Fields of the Brain: The Neurophysis of EEG," Proceeding IEEE, vol. 2, pp. 7-8, 2006
[2] Jianhua Wang, Gaojie yu, Liu Zhong, Weihai Chen, Yu Sun, "Classification of EEG signal using convolution neural network," 14th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), pp. 2-7, 2019.
[3] U. Rajendra Acharya, Shu Lih Oh, Yuki Hagiwara, Jen Hong Tan, Hojjat Adeli, "Deep convolutional neural network for the automated detection and diagnosis of seizure using EEG signal," Computers in Biology and Medicine, pp. 3-9, 2017.
[4] Liangjie Wei, Rong Zhou, Li-Ming Zhao and Bao-Liang Lu, "Multimodal Emotion Recognition from Eye Image, Eye Movement and EEG Using Deep Neural Networks," 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, p. 6, 2019.

## Slide 32
XIN CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE